|  |  | ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ |
| --- | --- | --- |
|  |  | МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для внештатных пожарных инспекторов по осуществлению пожарно-профилактической работы в жилищном фонде |
|  |  | ЛИОЗНО 2012 |

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 г. № 571 «Об утверждении положений о внештатных пожарных формированиях и смотрах противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах» внештатные пожарные инспектора призваны оказывать помощь органам Государственного пожарного надзора в осуществлении контроля за соблюдением норм и правил пожарной безопасности в жилых домах.

Закон Республики Беларусь «О пожарной безопасности» обязывает каждого гражданина знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту, оказывать посильную помощь в ликвидации пожаров. Собственники квартир, домов и квартиросъемщики обязаны предоставлять возможность должностным лицам органов государственного пожарного надзора и представителям внештатных пожарных формирований проводить пожарно-технические обследования жилых и подсобных помещений в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Не допускается обследование индивидуальных жилых домов и построек при них, квартир в ночное время (промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени).

Неприкосновенность жилища и иных законных владений физических лиц гарантируется законодательством Республики Беларусь. Никто не вправе войти в жилище и иное законное владение лица против его воли.

Ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации в домовладениях несут их собственники (владельцы), наниматели (квартиросъемщики).

Внештатный пожарный инспектор обязан:

1. проверять выполнение гражданами стандартов, норм и правил пожарной безопасности, решений органов местного управления и самоуправления по вопросам пожарной безопасности, предписаний органов Государственного пожарного надзора и требовать их выполнения;

2. проводить работу по предотвращению пожаров и борьбе с ними во взаимодействии с подразделениями министерства по чрезвычайным ситуациям,  в тесном контакте с начальниками добровольных пожарных команд и дружин, председателями пожарно-технических комиссий, добровольного пожарного общества, оказывать им помощь в организации и проведении смотра противопожарного состояния жилых домов.

3. разъяснять населению правила пожарной безопасности, решения органов местного самоуправления по этим вопросам, проводить беседы о возникающих пожарах и их последствиях, распространять наглядно-изобразительную продукцию, памятки и инструкции противопожарной тематики;

4. ставить в известность руководителей предприятий, организаций и учреждений об имеющихся на подведомственных им объектах (домах, квартирах) нарушениях правил пожарной безопасности. О наиболее серьезных нарушениях информировать органы местного самоуправления, органы Государственного пожарного надзора для принятия мер;

5. систематически повышать уровень пожарно-технических знаний, посещать занятия, проводимые органами Государственного пожарного надзора.

Внештатный пожарный инспектор имеет право:

1. производить проверку противопожарного состояния закрепленных за ним жилых домов предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности;

2. требовать своевременного устранения нарушений стандартов, норм и правил пожарной безопасности.

ПАМЯТКА ПО УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУТАЦИИ ПЕЧЕЙ

За печью следует систематически ухаживать, а именно чистить трубы и замазывать все, даже незначительные трещины. Чистить и ремонтировать печи следует один раз в год в летнее время, но дымовые трубы необходимо чистить от сажи два-три раза в отопительный сезон.

Категорически запрещается применять для растопки печи керосин, бензин, ацетон и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Запрещается сушить и складировать топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей.

Не допускается эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также металлические (каркасные) печи и оборудование к ним, не отвечающее требованиям норм пожарной безопасности, стандартов и технических условий, а также печи не заводского (кустарного) производства.

Пол из горючих материалов под топочной дверкой должен быть защищен от возгорания негорючим листовым или плитным материалом размером 700(500 мм, располагаемым его длинной стороной вдоль печи.

Расстояние от топочной дверки печи до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке негорючим листовым или плитным материалом по негорючему утеплителю толщиной 10 мм.

Высоту дымовых труб размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

- не менее 500 мм – над плоской кровлей;

- не менее 500 мм – над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

- не ниже конька кровли или парапета – при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту – при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

ПАМЯТКА ПО УСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м. Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.).

В качестве аппаратов защиты электрической сети должны применяться автоматические выключатели или предохранители.

При эксплуатации электроустановок не допускается:

  - использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

  - применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);

  - оставлять под напряжением неизолированные электрические провода и кабели и неиспользуемые электрические сети;

  - пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами защиты, розетками, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

  - завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на них светильники и другие предметы;

  - оставлять без присмотра электроприборы, за исключением приборов, нормативными документами на которые, допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, персональные электронно-вычислительные машины, факсы, модемы и другие подобные изделия).

  - применять абажуры из бумаги, материи и других горючих материалов;

  - прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам, трубопроводам и другим инженерным коммуникациям;

  - осуществлять транзитную прокладку электрических проводов и кабелей через складские помещения;

  - оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

  - применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода;

  - использовать ролики электропроводок, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов.

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Автономные дымовые пожарные извещатели (далее – АПИ) должны устанавливаться во всех жилых комнатах жилых зданий, а также в зданиях и помещениях, указанных в НПБ 15-2007, в местах наиболее вероятного появления дыма, на потолке (стене), как правило, в середине помещения, но не ближе 10 см от стены (потолка).

В дежурном режиме один раз в 20 - 40 секунд может кратковременно загораться световой индикатор красного цвета.

При разряде элемента питания АПИ не реже одного раза в минуту должен выдавать кратковременный звуковой сигнал. При наличии такого сигнала элемент питания должен быть заменен.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Отдел образования Лиозненского райисполкома, Лиозненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям  проводят данный опрос с целью анализа и совершенствования  работы по обеспечению жизни и здоровья Ваших детей. Ежегодно в Республике на пожарах гибнут дети, а основная причина гибели – детская шалость с огнём. Ведь  зачастую, оставленные без присмотра малыши, играя со спичками, подвергают себя чрезвычайной опасности. Просим Вас быть максимально искренними в  ответах, ведь речь идёт о безопасности ВАШЕГО РЕБЁНКА.

В анкете в каждом вопросе есть перечень возможных вариантов ответа. Все варианты ответов имеют порядковый номер, при ответе на вопрос выберете тот вариант, который соответствует Вашему мнению. Подчеркните этот вариант ответа или его порядковый номер. Если Вы считаете необходимым, допишите и свой вариант ответа.

Возраст ребёнка ________лет.

- Имеется ли у Вас потребность оставить ненадолго своего ребёнка одного  в выходные, праздничные или рабочие дни?

- Нет

- Да

Если «Да», то на какое время:

на 1-3 часа, от3 до 7 часов, более 7 часов (нужное подчеркнуть).

3.Ваш вариант_______________________________________________

2.Хотели бы Вы, что бы в это время с Вашим ребёнком находился опытный специалист?

1. Нет

2. Да

Если «Да», то в какое время:

1-ая половина дня с 9 часов до 13 часов;

2-ая половина дня с 15 до 19 часов;

вечернее время после 19 часов

3.Ваш вариант_______________________________________________

3. Какой режим работы дошкольного учреждения Вас устраивает?

1.С 8 00 до 17 00

2.С 7 00 до 18 00

3.С 7 00 до 19 00

4.24 часа

5.С 8 00 до 17 00 + суббота, воскресенье

6.С 7 00 до 18 00 + суббота, воскресенье

7.С 7 00 до 19 00 + суббота, воскресенье

8. Ваш вариант ______________________________________________

4. Имеют ли место случаи шалости Вашего ребёнка с огнём

1. Да

2. Нет

5. Склонен ли Ваш ребёнок к пиромании

1. Да

2. Нет

6. Нужна ли по Вашему  группа круглосуточного пребывания в детском саду:

1.Да

2. Нет