| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | 153-11 |
| --- | --- | --- |
|  | 40-квартирный жилой дом По ул. Комсомольская в г. Городке поз. N14 | Проект для повторного применения |
| 2013 |  | На 5-ти страницах Страница 1 |
| Фасад 13-1 |
| План типового этажа |

| 40-квартирный жилой дом По ул. Комсомольская в г. Городке поз. N14 | 153-11 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| Разрез 1-1 |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Однокомнатная 1Б | 20 | 17,68 | 40,95 |
| Двухкомнатная 2Б1 | 10 | 29,54 | 58,26 |
| Двухкомнатная 2Б2 | 10 | 30,38 | 59,23 |

| 40-квартирный жилой дом По ул. Комсомольская в г. Городке поз. N14 | 153-11 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатические районы и подрайоны — iiВ. Расчетная температура наружного воздуха — минус 25(C. Нормативное значение ветрового давления — 0,23 кПа. Нормативное значение веса снегового покрова — 1,2кПа. | Степень огнестойкости — IVпо ТКП 45-2.02-142-2011. Класс здания по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию- а. Инженерно-геологические условия — обычные. ориентация — торцами на З - В. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение — хозяйственно-питьевой водопровод от наружной сети. Горячее водоснабжение — от водоподогревателя, установленного в тепловом пункте. Канализация — хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Отопление — от наружных тепловых сетей. ВЕНТИЛЯЦИЯ — естественная вентиляция. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ — от сущ. трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами, мощностью по 250 кВА. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ — от наружной сети газопровода низкого давления. Связь и сИГНАЛИЗАЦИЯ — радиофикация, телефикация, телефонизация, автономная пожарная сигнализация, охранно-переговорное устройство. ПОЖАРОТУШЕНИЕ — поквартирное, предусматривается установка шкафа УКП-15. Наружное от двух сущ пожарных гидрантов(1сущ и 1 проект). МУСОРОУДАЛЕНИЕ — площадка для мусороконтейнеров. |
| оснащение здания |
| Оборудование кухонь и санузлов: газовые плиты, мойки, ванны, умывальники, унитазы. Для безбарьерного доступа в жилой дом маломобильных групп населения предусмотрено устройство пандусов на входах в здание. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ |
| Фундаменты — ленточные из фундаментных плит по серии Б.1.012.1-2.08 и сборных бетонных блоков стен подвалов по серии Б1.016.1-1 вып.1, 98 СТБ 1076-97. Стены наружные — торцевые трехслойные из кирпича КРУ 125/25 СТБ 1160-99 с облицовкой лицевым кирпичом КЛПУ 150/35 СТБ 1160-99 с утеплением внутри плитами пенополистирольными фасонными толщ 135мм с укладкой в два слоя, наружные продольные толщ 510мм из блоков ячеистого бетона.Стены внутренние — из камня керамического 380 мм. Перегородки — из блоков газосиликатных толщиной 105-300 мм. Перекрытия — сборные железобетонные плиты по серии Б1.041.1-3.08 в.1-3. Лестницы — сборные железобетонные по серии 1.151.1-6 и 1.152.1-8. Окна — деревянные по СТБ 939-93, Rо= 0,6 м2оС/Вт. Двери — внутриквартирные из МДФ, входные в квартиры — металлические по СТБ 1138-98. Двери наружные входные — специальные металлические самозакрывающиеся, оборудованные охранно-переговорным устройством. Полы — с покрытием из линолеума, деревянные, керамическая плитка. Крыша — двухскатная с холодным чердаком и наружным организованным водостоком. Кровля — асбестоцементные листы по СТБ 1118-08. |

| 40-квартирный жилой дом По ул. Комсомольская в г. Городке поз. N14 | 153-11 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ОТДЕЛКА |
| Наружная — окраска водно-дисперсионная акриловой краской. Внутренняя — оклейка обоями, облицовка керамической плиткой, акриловая и масляная окраска, известковая побелка. |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица (1 м2 общей площади квартир жилого дома | 1993,90 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 601,41 | – |
|  | общая квартир | 1993,90 | – |
|  | летних помещений | 172,00 | – |
| Строительный объем жилого здания, м3 | 9111,94 | 4,570 |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в текущих ценах |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая | 2 455 221 | 1231,36 |
| МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ |
| Цемент, т (удельные показатели, кг) | всего | 440,520 | 221,93 |
|  | Приведенный к М400 | 439,680 | 220,51 |
| Сталь, т (удельные показатели, кг) | всего | 40,801 | 20,46 |
|  | Приведенная к классу S240 и ст.33 | 55,855 | 28,013 |
| Бетон и железобетон, м3 | всего | 913,861 | 0,458 |
|  | В том числе сборный | 720,934 | 0,3616 |
| Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, м3 | 371,194 | 0,186 |
| Кирпич, тыс. шт. | 444,935 |  |
| Камни силикатные, тыс. шт. | - |  |
| Газосиликатные блоки, м3 | 471,405 |  |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3/сут | 42,00 | 0,0211 |
|  | горячей | расчетный, ккал/ч | 176550 | 88,54 |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3/сут | 42,00 | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, ккал/ч | 257790 | 129,29 |
|  | в том числе на отопление | расчетный, ккал/ч | 81240 | 40,74 |
| 40-квартирный жилой дом По ул. Комсомольская в г. Городке поз. N14 | 153-11 | Страница 5 |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 64 | – |
| Расход газа | расчетный, м3/ч | 10,26 | 0,0051 |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ |
| --- |
| Сметная документация составлена в ценах и нормах на 1 января 2006 г в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением МАиС РБ от 03.12.2007 г. №25. |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер раздела | Наименование раздела |
| ОПЗ АС1 АС2 ВК ОВ ГСВ ЭМ СС АР ПОС ССР СМ | Общая пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения ниже отметки 0,000. Архитектурно-строительные решения выше отметки 0,000. Водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Внутреннее газоснабжение. Электротехническая часть. Внутренние связь и сигнализация. Паспорт цветового решения. Организация строительства. Сводный сметный расчет. Локальные и объектные сметы. |
| АВТОР | Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект», ул. Буденного, 2, 210605, г. Витебск. |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ | ДРУП «Госстройэкспертиза по Витебской области» № 173-30/13 от 03.04.2013 г. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект», ул. Буденного, 2, 210605, г. Витебск. |