Государственное  предприятие

«ИНСТИТУТ  ВИТЕБСКСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ»

«40 квартирный  жилой  дом

в  г.п. Лиозно, ул. М. Октябрьской, 97»

Заказчик:  «УКС  Лиозненского  района»

Предпроектная  документация

Объект  № 52-18

Главный инженер				       	      Д.В. Пшонко

Главный инженер проекта			               И.А. Пастильный

г. Витебск – 2018  г.

2. Содержание

1. Титульный  лист.

2. Содержание.

3. Пояснительная  записка.

4. Проект  Задания  на  проектирование.

5. Графическая  часть.

- Паспорт  проекта  № 153-11  (СК-2)  на  5  листах.

- паспорт  цветового  решения  фасадов.

- Фасады.

- Ситуационная  схема.

- Схема  генерального  плана  в  М 1:500.

3. Пояснительная  записка.

Архитектурно-планировочная  концепция  подготовлена  для  разработки  строительного  проекта  объекта  «40  квартирный  жилой  дом  в  г.п. Лиозно, ул. М. Октябрьской, 97».

Климатический район                                       II

Ветровой район                                                  I

Снеговой район                                                  II Б

Проект предназначен для строительства  по ул. М. Октябрьской  в г.п. Лиозно  Витебской  области

с расчетной зимней температурой наружного воздуха                                        минус 25°С,

нормативной снеговой нагрузкой                                                    120 кгс/м2,

нормативным скоростным напором ветра                                      23 кгс/м2

Расчетная летняя температура наружного воздуха        +21,6 °С

Продолжительность отопительного периода                    202 суток

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  минус 1,5 °С.

Уровень ответственности здания   II. Класс сложности  (К-4) СТБ 2331-2015

Предлагаемый  к  привязке  повторно-применяемый проект экономичного жилого дома типовых потребительских качеств: № 153-11 «40  квартирный  жилой  дом в г. Городке по ул. Комсомольская поз. № 14» (разработчик Государственное предприятие « Институт Витебсксельстройпроект), включенный в перечень проектов экономичных жилых домов типовых потребительских качеств (Постановления МАиС  Республики  Беларусь № 19 от 28.06.2013 г с набором квартир 1Б – 20 шт., 2Б1 – 10 шт., 2Б2-10шт. Общие площади квартир (ориентировочно): 1Б– 40.95 м2 (20 шт.); 2Б1 – 58.26 м2 (10 шт.); 2Б2 – 59,23 м2 (10 шт.).

Площадка для строительства  40- квартирного жилого дома расположена в г. п. Лиозно  по  ул. М. Октябрьская  рядом  с главным въездом в городской  поселок  в  зоне  общественно-жилой  застройки  согласно  утвержденной  в  установленном  порядке  градостроительной  документации: № 68.10-00  «Генеральный  план  г.п. Лиозно» (НПРУП  «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2012 г.).

Рельеф участка равнинный с небольшим перепадом высот. Паводковыми водами не затопляется. Участок свободен от застройки.

Данным проектом предусматривается строительство 40-квартирного жилого дома и благоустройство прилегающей территории с устройством детской игровой площадки, площадок для чистки домашних вещей, для контейнеров бытовых отходов и парковка для автомобилей.

Внутриплощадочный проезд к дому запроектирован, шириной 6,0м с цементобетонным покрытием. Проезд выполнен с учетом обеспечения удобной связи  между  зданиями  и  противопожарного  обслуживания.