| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАНО» | « СОГЛАСОВАНО» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор Государственного предприятия "УКС Лиозненского района" ___________ М.В. Шуняков "___" __________ 2018 г. | Председатель комитета по архитектуре и строитель- ству Витебского облиспол- кома ____________И.В. Исаченко "___" __________2018 г. | Заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета ____________ В.Н. Белоус "___ "___________ 2018г. |  |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ПРОЕКТ)

"40 квартирный жилой дом в  г.п. Лиозно, ул. М. Октябрьской, 97"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Открытый конкурс __________; Письмо Государственного предприятия «УКС Лиознского района» № ______ от _______.2018 г. |
| 2. | Разрешительная документация на проектирование и строительство, передаваемая проектной организации – исполнителю для разработки проектной документации |
| 2.1. | Акт выбора места размещения земельного участка | Акт выбора места размещения земельного участка от _______2018 г. |
| 2.2. | Решение об изъятии и предоставлении земельного участка | Согласно Акта выбора места размещения земельного участка (пункт 2.1 Задания на проектирование). |
| 2.3. | Решение о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта | Решение Лиозненского районного исполнительного комитета от _______2018 г. № _____. |
| 2.4. | Архитектурно-планировочное задание | АПЗ № от 2018 г.: 1.Характеристика земельного участка: 1.1.Местоположение, рельеф, размеры, площадь и т.п.: Объект располагается в районе сложившейся застройки, в центре г.п. Лиозно. По функциональному положению, согласно генерального плана г.п. Лиозно, располагается в зоне общественно-жилой застройки. Рельеф спокойный. 1.2.Наличие на прилегающей территории памятников истории, культуры и архитектуры, железных и автомобильных дорог, магистральных нефтепроводов и газопроводов, аэродромов и т.п.: с северо-запада участок граничит с с СЗЗ воинского захоронения. 1.3. Наличие на земельном участке сооружений, подлежащих сносу или переносу: Имеются. 1.4.Наличие на земельном участке зеленых насаждений, мероприятия по их сохранности: Максимально сохранить объекты растительного мира. При необходимости удаления объектов растительного мира выполнять требования Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 г. № 205-З, Постановления совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного мира» и другими действующими законодательными и нормативными правовыми актами. 2. Требования к проектированию: 2.1.Требования к проектированию генерального плана объекта: Выполнить генплан проектируемого объекта. Восстановление нарушенного благоустройства прилегающей территории. 2.2. Требования к проектированию зданий и сооружений (проекты индивидуальные, повторного применения или типовые): Проект повторного применения. Выполнить мероприятия по безбарьерной среде и мероприятия по сохранности геодезических пунктов. В обязательном порядке получить разрешение на изыскания в Витебском отделении инженерных изысканий УП «Геосервис». 2.3.Требования к разработке благоустройства территории: подъездные дороги: согласно проекту проезды, тротуары: цементобетон, тротуарная плитка ограждения: согласно проекту, на время строительства согласно ПОС озеленение: согласно проекту освещение (подсветка): согласно проекту 2.4. Требования к разработке наружной рекламы: Нет. 2.5. Требования к световому оформлению фасадов зданий и сооружений: Нет. 2.6. Требования к использованию встроенных помещений первого этажа (цокольного этажа): Нет. 2.7. Требования к выполнению инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий: Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. 3. Требования предъявляемые техническими нормативными правовыми актами: Согласно ТНПА. Проект представить для согласования в отдел архитектуры и строительства Лиозненского райисполкома и комитет по архитектуре и строительству Витебского облисполкома, а также аттестат соответствия на право проектирования данного объекта. 4. До предъявления законченного строительством объекта приемочной комиссии сдать в территориальные подразделения архитектуры и градостроительства города (района) исполнительную съемку в М 1:500 инженерных подземных и надземных коммуникаций, зданий и сооружений и элементов благоустройства. Материалы инженерных изысканий сдать в УП «Геосервис». |
| 2.5. | Заключения согласующих организаций | Согласования заинтересованных инстанций, выдавших технические условия (в чертежах рабочей документации) |
| 2.6. | Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства | 1. Технические условия на теплоснабжение; 2. Технические условия на присоединение к системе водоснабжения; 3. Технические условия на временное присоединение к системе водоснабжения строительной площадки; 4. Технические условия на присоединение к системе канализации; 5. Технические условия на присоединение к ливневой системе канализации; 6. Технические условия на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети; 7. Технические условия филиала «Энергосбыт» на АСКУЭ; 8. Технические условия Витебского филиала РУП «Белтелеком» на проведение проектно-изыскательских работ и строительство, в том числе реконструкцию, линий связи по объекту; 9. Технические условия филиала ПУ «Лиознорайгаз» на подключение к системе газоснабжение природным газом; 10. Технические условия ГАИ УВД Витебского облисполкома; 11. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению ЧС отсутствуют. |
| 2.7. | Разрешение Министерства культуры на выполнение работ на историко-культурных ценностях, а также на разработку научно-проектной документации на выполнение реставрационно-восстановительных работ на этих ценностях | Не требуется |
| 3. | Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях | 3.1.Земельный участок под строительство 40-квартирного жилого дома находится в центральной части г.п. Лиозно, в районе общественно-жилой застройки согласно утвержденного в установленном порядке проекта «Генеральный план г.п. Лиозно» (объект № 68.10-00 НПРУП «БЕЛНИИГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2012, решение Лиозненского районного исполнительного комитета об утверждении № _____ от ________г.) 3.2. Правоустанавливающие документы по оформлению земельных отношений см. п.п. 2.1.,2.2.,2.3 настоящего Задания на проектирование |
| 4. | Информация о строительстве | Не требуется |
| 5. | Вид строительства | Возведение (новое строительство) |
| 6. | Вид проектирования | Привязка повторно-применяемого проекта экономичного жилого дома типовых потребительских качеств |
| 7. | Стадийность проектирования | Строительный проект |
| 8. | Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства | В ПСД выделить отдельные ССР на: 40-квартирный жилой дом с внутриплощадочным благоустройство; Инженерные сети электроснабжения; Пассивной оптической связи; Инженерные сети газоснабжения; Инженерные сети ТС, ВиК, связи и благоустройство. |
| 9. | Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком проектной организации - исполнителю (предмет договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ) | 9.1. Разработать проектно-сметную документацию на стадии «строительный проект» на объект «40 квартирный жилой дом в г.п. Лиозно, ул. М. Октябрьской, 97», отвечающую требованиям действующих ТНПА, включающую в себя: - топогеодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - раздел «Общая пояснительная записка»; - раздел «Проект организации строительства»; - раздел «Охрана окружающей среды»; - раздел «Экологический паспорт»; - раздел «Энергоэффективность»; - раздел «Теплоэнергетический паспорт» - раздел «Основные положения по эксплуатации зданий и сооружений, эксплуатационная безопасность»; - раздел «Молниезащита. Расчет рисков»; - раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»; - раздел «Эксплуатационно – технический паспорт»; - альбомы графических частей документации строительного проекта согласно состава применяемого проекта; - альбом «Паспорт цветового решения фасадов»; - раздел «Генеральный план, благоустройство и озеленение»; - раздел «Наружные сети теплоснабжения»; - раздел «Оперативный дистанционный контроль тепловых сетей»; - раздел «Наружные сети водоснабжения и канализации»; - раздел «Сети электроснабжения 380/220 В»; - раздел «Наружные сети связи»; - раздел «Наружные сети газоснабжения»; - раздел «Сметная документация» с учетом требований п. 8 настоящего Задания на проектирование, включающий в себя затраты на пусконаладочные работы, затраты Заказчика на получение технических условий и информации, необходимой для разработки проектно-сметной документации; 9.2. Осуществление авторского надзора за строительством согласно ТКП 45-1.03-207-2010 «Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения». 9.3. До сдачи объекта в эксплуатацию выполнение иных функций в рамках договорных отношений. |
| 10. | Источники финансирования строительства | Жилой дом и благоустройство: собственные средства дольщиков Инженерные сети: республиканские субсидии, средства бюджета. |
| 11. | Предполагаемые сроки начала и окончания строительства | Начало строительства - по справке заказчика; Окончание строительства в соответствии с разделом «Проект организации строительства». |
| 12. | Предполагаемый срок эксплуатации проектируемого объекта | В соответствии с ТКП 45-1.04-208-2010 «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации». |
| 13. | Способ строительства | Подрядный способ строительства (подрядные торги) |
| 14. | Наименование Заказчика |  |
| 15. | Наименование проектной организации-исполнителя работ, указанных в пункте 9 настоящего Задания |  |
| 16. | Наименование подрядчиков по выполнению строительных работ. Способы их выбора. | После проведения подрядных торгов |
| 17. | Основные технико-экономические показатели исходя из экономических расчетов, выполненных в бизнес-плане, обосновании инвестиций и иных документах предпроектной стадии. |
| 17.1. | Предельная стоимость строительства исходя из бюджета проекта, определенного инвестором | В уровне текущих цен на 01.__.2018 г. на дату окончания строительства (ориентировочно): Жилой дом – _______т.р. Инженерные сети и благоустройство – ________ т.р. |
| 17.2. | Объект строительства | 17.2.1. 2 11 01 (согласно Единой классификации назначения объектов недвижимого имущества – Постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 05.07.2004 г. № 33) 17.2.2. Многоквартирный жилой дом (проживание людей). 40 квартир, 5 этажей, 2 секции. Площади (ориентировочно): Общая площадь квартир - 1993,90 м2; Площадь жилого здания - 2278,62 м2; |
| 17.3. | Отдельно стоящие здания и сооружения в составе проектируемого объекта строительства | Определить проектом |
| 17.4. | Встроенно-пристроенные помещения | Отсутствуют |
| 17.5. | Дополнительные показатели, уточняющие характеристики проектируемого объекта строительства | 17.5.1. Привязать повторно-применяемый проект экономичного жилого дома типовых потребительских качеств № 153-11 «40-квартирный жилой дом в г. Городке по ул. Комсомольская поз. № 14» (разработчик Государственное предприятие «Институт Витебсксельстройпроект»), включенного в перечень проектов экономичных жилых домов типовых потребительских качеств (Постановление МАиС Республики Беларусь № 19 от 28.06.2013 г.) с набором квартир 1Б – 20 шт., 2Б1 – 10 шт., 2Б2 – 10 шт. 18.5.2. Общие площади квартир принять (ориентировочно): 1Б– 40,95 м2, 2Б1 – 58,26 м2, 2Б2 – 59,23 м2. 17.5.3. Входные двери в квартиры выполнить металлическими; 17.5.4. Мусоропровод не предусматривать; 17.5.5. Отделка: - предусмотреть акриловую окраску стен и потолков в лестничных клетках; - хозяйственные сараи в подвале предусмотреть рекомендуемыми без изменения высоты подвала; - полы в подвале принять из уплотненного грунта (кроме теплового пункта и водомерного узла); - отделку квартир предусматривать; - полы в прихожих, кухнях, коридорах и жилых комнатах квартир принять из ламинированных панелей; - оконные блоки и балконные двери предусмотреть деревянными; - остекление лоджий предусмотреть из алюминиевого профиля. |
| 18. | Применение основного технологического оборудования | Составление технических заданий на закупку оборудования не требуется |
| 19. | Требования к архитектурно-планировочным решениям | В соответствии с требованиями АПЗ № от _________.2018 г., действующих ТНПА и настоящего Задания на проектирование. |
| 19.1. | Требования к дизайн-проекту интерьера | Дизайн-проект интерьера не предусматривается |
| 19.2. | Требования к мероприятиям по обеспечению безбарьерной среды обитания физически ослабленных лиц (в том числе инвалидов) различной категории | Предусмотреть мероприятия в соответствии с действующими нормативными правовыми и техническими актами Республики Беларусь. |
| 19.3. | Класс энергетической эффективности | В |
| 20. | Требования к конструктивным решениям зданий и сооружений, строительным конструкциям, материалам и изделиям; класс функциональной пожарной опасности, степень огнестойкости, уровень ответственности зданий | Фундаменты – согласно результатов инженерно-геодезических изысканий; Конструктивные решения, изделия и материалы – согласно проекта для повторного применения, АПЗ, действующих ТНПА, учитывая п.17.5. настоящего Задания на проектирование Класс функциональной пожарной опасности –Ф1.3 Степень огнестойкости – IV Уровень ответственности – II |
| 21. | Требования к инженерным системам зданий и сооружений | 21.1. Предусмотреть в здании: - систему центрального водяного отопления от тепловых сетей по зависимой схеме с поквартирным учетом тепла (40 отдельных потребителей), с отоплением лестничных клеток. В качестве нагревательных приборов принять радиаторы чугунные с разводкой в полу из труб из сшитого полиэтилена. Предусмотреть регулировку теплоотдачи нагревательных приборов с помощью терморегулирующих клапанов; - холодное водоснабжение жилого дома предусмотреть от проектируемой наружной водопроводной сети. Горячее водоснабжение жилого дома предусмотреть от водоподогревателя, установленного в ИТП дома с организацией общего учета тепла на горячее водоснабжение в ИТП. Предусмотреть поквартирный учет расхода холодной и горячей воды. - для пожаротушения в каждой квартире предусмотреть шкаф пожарный типа УКП-15. - отвод бытовых стоков от жилого дома выполнить в наружную сеть канализации самотеком. -вентиляцию приточно-вытяжную с естественным побуждением по схеме: вытяжка через санузлы и кухни, приток в жилые помещения; - систему электроснабжения согласно проекта привязки для повторного применения. В электрощитовой жилого дома установить вводно-распределительное устройство. Ввод в здание предусмотреть кабелем. - систему электросвязи и информационно-телефонную кабельную сеть; - газоснабжение для нужд пищеприготовления; 21.2. Предусмотреть функционирование внутренних инженерных сетей от наружных инженерных сетей в соответствии с техническими условиями, указанными в пункте 2.6. настоящего Задания на проектирование. |
| 22. | Производственное и хозяйственное кооперирование | В соответствии с требованиями пункта 8 настоящего Задания на проектирование |
| 23. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды с разработкой разделов «Охрана окружающей среды» и «Экологический паспорт» в соответствии с действующими ТНПА, с учетом материалов местных органов власти и органов государственного надзора о социально-экономической обстановке, природных условиях и состоянии природной окружающей среды. |
| 24. | Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | Отсутствуют |
| 25. | Дополнительные требования Заказчика | 25.1. ПСД в электронном виде предоставить на рассмотрение в ДРУП «Госстройэкспертиза по Витебской области» 25.2. ПСД Заказчику предоставить на бумажных носителях в количестве 6 (шести) экземпляров, в том числе сметную документацию предоставить в электронном виде. |
| 26. | Особые условия проектирования и строительства | Уровень ответственности - II |
| 27. | Класс сложности объекта | К-4 |

«Согласовано»                                                                Проектная организация:

Заместитель председателя

Лепельского райисполкома

______________ И.Л. Зайцев

«Согласовано»

Заместитель генерального директора

РУП «Витебскэнерго»

_____________ Ю.П. Митьковец

«Согласовано»

Главный  инженер Витебского филиала

РУП  «Белтелеком»

______________К.М. Минченко