Информационное письмо

об обеспечении безопасности труда и предупреждении несчастных случаев на производстве при производстве шиномонтажных работ в организациях

В соответствии с требованиями ст. 17 Закона Республики Беларусь «Об охране труда» и ст.226 Трудового кодекса Республики Беларусь, работодатель обязан обеспечивать безопасность при ведении процессов и осуществлять обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний работающих по вопросам охраны труда.

Наличие случаев производственного травматизма свидетельствует о недостаточном внимании, уделяемом руководителями и специалистами организаций вопросам охраны труда.

При проведении шиномонтажных работ существует ряд опасностей и существенных рисков. Опасность получения травмы имеет место в случае, когда работники, при проведении шиномонтажных работ, допускаются к выполнению работ не имея соответствующую профессию, должность, квалификацию, без прохождения обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Своевременная организация и контроль за обучением, инструктажем, стажировкой и проверкой знаний по вопросам охраны труда обеспечивает безопасность работающих.

Однако со стороны работодателей не обеспечивается в полной мере соблюдение государственных нормативных требований охраны труда для обеспечения безопасности труда при проведении шиномонтажных работ.

Так, 23 октября 2019 года в 09 часов  35 минут на производственной базе Коммунального дочернего предприятия мелиоративных систем «Лиозненское ПМС» на территории около здания ремонтной мастерской в результате установки колеса на автомобиль МАЗ – 642505-230 инв.№431, гос номер АА -2278-2 произошел взрыв колеса.

В ходе проведения специального расследования установлено, что работодателем потерпевший был допущен на работы с повышенной опасностью (шиномонтажные работы), при этом в установленном порядке не провел с ним обучение, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований по профессии.

По результатам проведенного специального расследования несчастного случая установлено, что причинами несчастного случая явились:

1. Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившиеся в допуске к эксплуатации грузового седельного тягача МАЗ-642505-230, регистрационный знак АА 2278-2 в нарушением требований безопасности, а именно: эксплуатация колеса автомобиля, имеющего неисправное состояние обода диска, бортового и замочного кольца по причине наличия коррозии и сквозного повреждения в ободе диска колеса; не проведение государственно технического осмотра  грузового седельного тягача МАЗ-642505-230, регистрационный знак АА 2278-2.

2. Привлечение водителя автомобиля к выполнению работ не по профессии и допуск к выполнению работ с повышенной опасностью (шиномонтажные работы) без прохождения стажировки, инструктажа, обучения и проверки знаний по  вопросам охраны труда.

Анализ причин несчастного случая, происшедшего в Коммунальном унитарном предприятии мелиоративных систем «Лиозненское ПМС», свидетельствует о серьезных упущениях со стороны ответственных должностных лиц работодателя в вопросах обеспечения безопасности при проведении шиномонтажных работ.

В целях обеспечения безопасности труда, профилактики производственного травматизма и недопущения в дальнейшем травматизма работников, занятых при проведении шиномонтажных работ, руководителям организаций:

1. Назначить приказом по организации лиц, ответственных за выполнение шиномонтажных работ.

2. Не допускать эксплуатации автомобилей с разрушенными гибкими удлинителями вентиля для накачки и выпуска воздуха из шин внутренних задних бездисковых колес.

3. Используя представленную информацию, провести внеплановый инструктаж с работниками, занятыми эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.

4. Не допускать к выполнению шиномонтажных работ работников, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших обучения, проверки знаний и инструктажа по безопасному их выполнению.

5. Организовать работу и обеспечить контроль за соблюдением требований безопасности труда в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 04.12.2008 г. №180/128 (с изменениями и дополнениями от 3 декабря 2014 г. №103/40)

6. Монтаж и демонтаж шин проводить только при помощи предназначенных для этого устройств, оборудования, приспособлений и инструмента с обязательным применением специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих.

7. Не допускать:

демонтаж с обода шин, находящихся под давлением;
снятие колеса с разборными ободьями, когда шина находится под давлением;

выбивать диск кувалдой (молотком);

при накачивании шины воздухом исправлять ее положение на диске постукиванием;

монтировать шины ударяя по замочному кольцу молотком или кувалдой;

накачивать шины свыше установленной заводом-изготовителем нормы;

применять при монтаже шины замочные и бортовые кольца, не соответствующие данной модели;

заменять золотники различного рода заглушками;

выполнять водителям шиномонтажные работы в рейсе без прохождения инструктажа, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.