ПАМЯТКА

по благоустройству и содержанию населённых пунктов

в зимний период времени.

Содержание (эксплуатация) территории в зимний период  включает расчистку от снега и наледи проезжей части, пешеходных дорожек, тротуаров, посадочных площадок общественного транспорта, вывоз снега и наледи на согласованные в установленном порядке площадки складирования  снега и работы по обработке противогололёдными средствами.

Ширина снежного вала, формируемого на проезжей части улицы, должна соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и не должна превышать 1 метра в зависимости от категории улицы (количество полос движения, наличие центральной и боковой распределительных полос, барьерного ограждения).

Формирование снежного  вала в пределах остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, в границах перекрёстков, а также перемещение снега, в том  числе транспортными средствами, с прилотковой части на проезжую часть улицы  не допускается.

Валы снега расчищаются на перекрестке на ширину перекрестка, на остановках общественного транспорта- на длину посадочной площадки, на пешеходных переходах- на ширину пешеходного перехода. но не менее чем на 5 метров, в местах расположения водоотводных устройств (дождеприемных колодцев)- не менее 1,5 метров.

На озелененных территориях:

Работы по уборке от снега и обработке противогололёдными средствами проездов, площадок, пешеходных дорожек (аллеи и прилегающих тротуаров  производятся в течение рабочего времени в зимний период с 15 ноября до 15 марта с 7.00 по 16.00, при этом  основные транзитные пешеходные дорожки (аллеи), лестницы, пандусы убираются в первую очередь, а в случае выпадения обильных снегопадов данные работы производятся в двухсменном режиме.

Во время гололедицы пешеходные дорожки (аллеи) обрабатываются чистым песком без примеси соли, а проезды и тротуары обрабатываются противогололедными  средствами с использованием песка с вывозом всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований на  площадки складирования снега.

Все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, убираемых с придомовых территорий и проездов в жилых зонах, допускается складировать на придомовых территориях в специально отведенных и подготовленных для этих целей местах, не заграмаждая проезды и пешеходные дорожки.

Уборка всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований с крыш зданий производится в светлое время суток с обязательным выполнением комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность условий проведения работ, движения транспорта и пешеходов, сохранность насаждений и другого имущества (воздушные электролинии, растяжки, реклама, светофорные объекты, дорожные знаки, транспортные средства и другое).

Сброшенные с крыш зданий все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных образований незамедлительно убираются специализированными организациями. производившими работы по очистке крыш зданий.

Помощник врача-гигиениста          Пелогейкина С.И.